## Slide 1
PROJET S6 - SYSTÈME EMBARQUÉ STM32
ProjectSTM32Bousole
Boussole numérique embarquée
Carte · NUCLEO-L152RE / STM32L152RET6
Shield · Yncrea2
Objectif · Réaliser une boussole numérique simple et fiable
AUTEURS
Wallner Lucas · Debayle Isaïe

## Slide 2
1
Présentation de l'application
Une boussole numérique : transformer un champ magnétique en une direction lisible immédiatement, sur trois canaux complémentaires.
Afficheur 7-segments
Format N000 / E090 / S180 / W270 — lettre cardinale + angle 0–359°.
Barre de LEDs
Indique le secteur de direction sur 8 zones de 45°.
Buzzer
Bipe quand on s'approche du nord — feedback sonore progressif.
Bouton bleu
Affiche temporairement la valeur ADC du potentiomètre (Axxx).
AFFICHAGES POSSIBLES
Cap — direction et angle
TILT — carte trop inclinée
ERR — capteur indisponible
Axxx — valeur ADC (bouton)
ProjectSTM32Bousole | S6

## Slide 3
2
Solution technique argumentée
COMPOSANTS DU SHIELD
LIS2MDL
Magnétomètre 3 axes — mesure du champ
I²C 0x1E
LIS2DW12
Accéléromètre 3 axes — détection inclinaison
I²C 0x19
MAX7219
Driver afficheur 7-segments 4 digits
SPI logiciel
8 LEDs
Barre — secteur de direction
GPIO
Buzzer
Onde carrée par basculement GPIO
GPIO PC7
PÉRIPHÉRIQUES DU STM32
TIM6
Cadence périodique → lecture ADC
IRQ
EXTI15_10
Bouton bleu PC13 + anti-rebond 200 ms
IRQ
ADC1
PA0 — potentiomètre (canal 0, 12 bits)
REG
USART2
Trace printf 115 200 bauds vers ST-LINK
HAL
GPIO
LEDs, buzzer, bus logiciels I²C et SPI
HAL
Compass_UserHeading() — aligne la lettre, les degrés, les LEDs et le bip avec le segment bleu pour une lecture cohérente.
ProjectSTM32Bousole | S6

## Slide 4
3
Défi & problématique
Comment fournir un cap fiable, lisible et réactif sur un Cortex-M3 à 32 MHz, sans FPU, avec des capteurs MEMS et toutes les contraintes du sujet ?
1
Mesure brute
Le LIS2MDL renvoie des entiers signés sur 3 axes ; il faut un angle 0–359° clair.
2
Orientation
Capteur et afficheur ne pointent pas dans le même sens : double correction logicielle.
3
Fiabilité
Une boussole inclinée ment ; un capteur peut tomber en panne ; il faut gérer les deux.
CONTRAINTES À RESPECTER
GPIO
TIMER
ADC
UART
SPI / I²C
2 IRQ
2 capteurs
ProjectSTM32Bousole | S6

## Slide 5
4
Résolution
PIPELINE DE TRAITEMENT · toutes les 150 ms
LIRE
LIS2MDL
Bx, By, Bz
CALCULER
atan2 entier
→ 0–359°
CORRIGER
orientation
+ user-heading
AFFICHER
MAX7219
LEDs
ALERTER
Buzzer
si nord proche
CAS PARTICULIERS
TILT
|ax| ou |ay| > seuil → mesure rejetée
ERR
3 lectures consécutives échouées → mode erreur
Axxx
bouton bleu → ADC normalisée pendant 1,2 s
Buzzer
3 zones autour du nord : silence / lent / rapide
INTERRUPTIONS — 2 SOURCES
TIM6
PSC=31999, ARR=999 → IRQ ≈ 1 Hz → flag ADC
EXTI15_10
PC13 front montant → anti-rebond 200 ms → flag bouton
ISR pose un flag · la boucle principale fait le travail
ProjectSTM32Bousole | S6

## Slide 6
CONCLUSION
Une boussole numérique cohérente, robuste et démonstrative.
Toutes les consignes
GPIO · TIMER · ADC · UART · SPI/I²C
2 IRQ (TIM6 + EXTI) · 2 capteurs
Interface multi-sortie
Afficheur 7-segments cohérent
avec les LEDs et le buzzer.
Robustesse intégrée
Détection TILT, mode ERR,
trace UART.
AMÉLIORATIONS POSSIBLES
Calibration hard-iron / soft-iron
Compensation tilt avec roll / pitch
Sauvegarde en Flash
Passage à un I²C matériel
PROJET PRÊT POUR DÉMONSTRATION
Merci de votre attention · Wallner Lucas & Debayle Isaïe