## Slide 1
ProjectSTM32Bousole
Boussole numerique embarquee sur STM32.
Carte : NUCLEO-L152RE / STM32L152RET6.
Shield : Yncrea2.
Objectif : afficher la direction pointee par le segment bleu.
Wallner Lucas et Debayle Isaïe

## Slide 2
Presentation de votre application
La carte fonctionne comme une boussole numerique.
L afficheur indique une direction et un angle coherents : N000, E090, S180, W270.
Le buzzer bipe quand la direction affichee se rapproche du nord.
Les LEDs indiquent le secteur de direction.
Le bouton bleu affiche temporairement la valeur ADC sous la forme Axxx.

## Slide 3
Solution Technique argumentee
LIS2MDL : magnetometre utilise pour mesurer le champ magnetique.
LIS2DW12 : accelerometre utilise pour detecter une inclinaison trop forte.
MAX7219 : pilote l afficheur 7 segments en SPI logiciel.
TIM6 cadence la lecture ADC via interruption.
EXTI15_10 gere le bouton bleu avec anti-rebond logiciel.
Compass_UserHeading aligne lettre, degres, LEDs et bip avec le segment bleu.

## Slide 4
Defi & problematique
Transformer des mesures magnetiques brutes X/Y/Z en direction lisible.
Corriger l orientation physique du capteur et de l afficheur.
Eviter une mesure trompeuse lorsque la carte est trop inclinee.
Respecter les contraintes : GPIO, TIMER, ADC, UART, SPI/I2C.
Utiliser au moins deux peripheriques en interruption et deux capteurs du shield.

## Slide 5
Resolution
Lecture periodique du LIS2MDL puis calcul du cap 0-359 degres.
Correction du cap pour que l affichage corresponde au segment bleu.
Affichage TILT si l accelerometre detecte une inclinaison excessive.
Affichage ERR si le magnetometre ne repond pas apres plusieurs lectures.
Lecture ADC sur PA0 affichee sur demande avec le bouton bleu.
Buzzer coherent avec le nord affiche.

## Slide 6
Conclusion
Application fonctionnelle de boussole numerique embarquee.
Consignes respectees : GPIO, TIMER, ADC, UART, SPI/I2C.
Deux interruptions utilisees : TIM6 et EXTI15_10.
Deux capteurs du shield utilises : LIS2MDL et LIS2DW12.
README et fiche technique disponibles pour expliquer l utilisation et le fonctionnement.
Projet pret pour demonstration.